## Slide 1: Infraestructura Nacional de Telecomunicaciones
Proyecto Redes de Computadoras 2
Interconexión de ISPs con BGP, OSPF y EIGRP

## Slide 2: Resumen Ejecutivo
Diseño e implementación de una infraestructura nacional de telecomunicaciones.
Interconexión de 3 ISP mediante BGP usando la red 192.168.93.0/16.
Implementación de OSPF en Telecom Uno y Redes Nacionales.
Implementación de EIGRP en Conexiones Futuras.
Servicios centralizados: DNS, HTTP y DHCP.
Topología orientada a escalabilidad, redundancia y alta disponibilidad.

## Slide 3: Objetivos del Proyecto
Garantizar conectividad nacional entre los proveedores ISP.
Implementar segmentación y subneteo eficiente.
Asegurar disponibilidad mediante HSRP y enlaces LACP.
Centralizar servicios críticos de red.
Ofrecer una arquitectura escalable y económicamente viable.

## Slide 4: Topología General del Proyecto
Ejemplo de la topología implementada en Cisco Packet Tracer.

## Slide 5: Backbone Nacional - BGP
AS100: Telecom Uno.
AS200: Redes Nacionales.
AS300: Conexiones Futuras.
Interconexión mediante fibra óptica.
Redistribución de rutas entre protocolos internos y BGP.
Red de backbone: 192.168.93.0/16.

## Slide 6: ISP 1 - Telecom Uno
Topología en árbol.
Protocolo interno: OSPF área 0.
5 routers y múltiples VLANs para Administración y Atención al Cliente.
2 enlaces LACP para agregación y redundancia.
Servicios DNS y HTTP para toda la infraestructura.
Subneteo basado en 172.16.13.0/24.

## Slide 7: ISP 2 - Redes Nacionales
Modelo jerárquico con capas Core, Distribución y Acceso.
Protocolo interno: OSPF.
Implementación de HSRP para redundancia de capa 3.
VLAN 20: Ventas | VLAN 21: Facturación.
Servicio DHCP centralizado para toda la topología.
Enlaces LACP y Rapid-PVST para alta disponibilidad.

## Slide 8: ISP 3 - Conexiones Futuras
Topología Hub and Spoke.
Protocolo interno: EIGRP.
Departamentos: Soporte y Seguridad.
Implementación de router inalámbrico con servicio WiFi.
Segmentación usando la red 172.16.33.0/24.
Integración con BGP mediante AS300.

## Slide 9: Servicios Implementados
Servidor DNS con dominio: www.proyecto2_201114493.com.
Servidor HTTP con página institucional.
Asignación dinámica de IP mediante DHCP.
Resolución de nombres para todos los hosts.
Comunicación controlada entre departamentos.

## Slide 10: Seguridad y Redundancia
Control de tráfico entre departamentos.
Redundancia de gateways mediante HSRP.
Agregación de enlaces usando LACP.
Segmentación lógica mediante VLANs.
Uso de protocolos dinámicos de enrutamiento.

## Slide 11: Tecnologías Utilizadas
Cisco Packet Tracer.
BGP, OSPF y EIGRP.
HSRP y LACP.
DHCP, DNS y HTTP.
Rapid Spanning Tree Protocol (Rapid-PVST).

## Slide 12: Beneficios de la Solución
Escalabilidad para crecimiento futuro del país.
Alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
Administración centralizada de servicios.
Optimización del tráfico de red.
Arquitectura moderna y eficiente.

## Slide 13: Conclusiones
La solución cumple los requerimientos del proyecto.
Se garantiza conectividad segura entre ISPs.
La arquitectura permite crecimiento y expansión.
La implementación mejora la disponibilidad de los servicios nacionales.